Pflichtenheft

Automatische Fischfütterungsanlage mit Web-Interface

Die Fischfütterungsanlage soll eine Fütterung entweder automatisch in gewissen Zeitabständen, oder manuell über das Web-Interface ermöglichen. Zusätzlich verfügt diese Anlage über mehrere Sensoren die zum Warten des Aquariums hilfreich sind.

Allgemeine Anforderungen:

- Universell einsetzbar
- Automatische Fütterung in Zeitintervallen (auch manuell möglich)
- Web-Interface
- Konfiguration via PC (Web-Interface)
- Sensoren (Temperatur, Wasserstand)
- Kompakte Ausführung

Genaueres:

- Unsere Fischfütterungsanlage soll nicht nur in kleinen (30L Aquarien) sondern auch in großen (500L Aquarien) Anwendung finden.
- Das Zeitintervall soll mit PC im Web-Interface konfiguriert werden können

Das Web-Interface soll optional auf einem zentralen Server laufen. Andernfalls auf eigenem Homeserver.

- Die Sensoren werden folgende Daten erfassen (Wassertemperatur, Lufttemperatur, Wasserstand).
- Diese Daten werden in eine Datenbank eingetragen und können im Web-Interface angezeigt werden.
- Der Grundriss der Konstruktion ist so groß wie ein DIN A4 Blatt und 160 mm hoch.